Приложение № 3 к Договору управления МКД находящегося 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д.38а от " 28 " декабря 2017г.

Состав и состояние общего имущества в многоквартирном  доме, 
расположенном по адресу:

_г. Хабаровск, улица Владивостокская, дом 38 а. 
(адрес многоквартирного дома)

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество – _123_ шт. Площадь пола – 5316,35 кв.м. Материал пола - плитка/полиур. пропитка/резиновое покрытие | Ремонт не требуется Нежилые помещения общего пользования. неразрывно связанные с системами жизнеобеспечения здания(места общего пользования, подвалы, подъезды, электрощитовые, машинные отделения лифтов, элементы благоустройства и т.д.) |
| Межквартирные лестничные площадки Х | Количество – __0_ шт. Площадь пола – __0__ кв.м. Материал пола - __________ | Отсутствуют |
| Лестницы | Кол-во лестничных маршей – 48 шт. Материал лестничных маршей - ЛК2(адм.часть)-бетон; ЛК2 и ЛК3 - бетонные по металлическим косоурам Материал ограждения - металл | Ремонт не требуется |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт - _2_ шт. - иные шахты - _3_ шт. вентиляционные и дымоудаления (название шахт) | Кол-во требующих ремонта: лифтовых шахт – 0 шт. иных шахт - 0 шт. |
| Коридоры | Количество – _19_ шт. Площадь пола – 1026,68 кв.м. Материал пола - напольная плитка | Ремонт не требуется |
| Технические подвалы | Количество – __1__ шт. Площадь пола – 760 кв.м. Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1. _Система холодного и горячего водоснабжения_; 2. _ Система отопления _; 3. _Система водоотведения_; 4. _Система электроснабжения_; 5. _Система пожаротушения_; 6. _Системы вентиляции и кондиционирования_. Перечень установленного инженерного оборудования: 1. Вентилятор ВКМц 100; 2. Конвектор Spot Е-PRO 1000; 3. Вентилятор ВЕНТС 150 М. 4. Вентилятор ВЕНТС 125 М. 5. Кондиционеры Kentatsu KSHE35HFAN1/KSUR35HFAN1 - 2 шт. 6. Радиаторы Indigo 500-7 — 3 шт. 7. Насос Grundfos CR 15-9 8. Насос Grundfos CRE 5-09 | Санитарное состояние - удовлетворительное (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное). Требования пожарной безопасности - _ соблюдаются _ (указать: соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую характеристику нарушений). |
| Технические этажи | Количество – __1__ шт. Площадь пола – 643,54 кв.м. Материал пола - _ бетон/ц.п. стяжка/ асбестоцементные листы | Санитарное состояние – удовлетворительное (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное) |
| Чердаки | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м. | Отсутствуют |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – монолитная плита | Состояние _ удовлетворительное _ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное, указать дефекты). |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов – 1 шт. Площадь стен в подъездах 4138,13_кв. м. Материал отделки стен: штукатурка, окраска Площадь потолков 1102,48 кв. м. Материал отделки потолков окраска/Грильято/ГВЛ/Аквапанели | Нуждаются в ремонте: Количество подъездов - _0_ шт. Площадь стен - _0_кв.м. Площадь потолков - 0 кв.м. |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | Площадь стен 6437,89 кв. м. Материал стены и перегородок – железобетон, кирпич. Материал отделки стен: штукатурка, окраска/керамогранитная плитка. Площадь потолков 1303 кв. м. Материал отделки потолков окраска/Грильято/ГВЛ/Аквапанели | Нуждаются в ремонте: Площадь стен -_0__ кв.м. Площадь потолков - _0_ кв.м. |
| Наружные стены и перегородки | Материал - _ монолитный железобетон , кирпич_. Площадь – 4775,5 тыс. кв. м. Межпанельные швы–отсутствуют | Состояние - __ удовлетворительное __ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты): Площадь стен, требующих утепления - _0_ кв.м. |
| Перекрытия | Количество этажей - _21_ Материал -_монолитный железобетон. Площадь – 15322,72 тыс. кв. м. | Требуется ремонт: Площадь перекрытия - _0_ кв.м. ( вид работ). Площадь перекрытий - _0_кв.м. |
| Кровля | Количество – _2_ шт. Вид кровли - _плоская__ ( плоская, односкатная, двускатная, иное). Материал кровли - _ПВХ мембрана_. Площадь кровли – 746,14 кв.м. Протяженность ограждений - __0_ м. Эксплуатируемая кровля (плоская) Количество – _1_ шт. Площадь кровли – 705,7 кв.м. Протяженность ограждений — 89,08 м | Характеристика состояния - _ удовлетворительное _ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты): площадь крыши, треб. кап.ремонт - _0 кв.м. площадь крыши, треб. тек. ремонта - _0_ кв.м. |
| Двери | Кол-во дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 149 шт., из них: деревянных - __0__шт. Металлических - __11__шт. Алюминиевых - __79__шт. ПВХ - __59__шт. | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования и требующих ремонта - __0__шт. из них: деревянных - __0__ шт. металлических _0__ шт. |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 3шт. из них деревянных - __0_шт. Алюминиевых - __1__шт. ПВХ - __2__шт. | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования и требующих ремонта - __0__ шт., из них: деревянных - __0__ шт. |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование | Количество - _2__ шт. Модель - UM1000-1,6- 2S110-19/19 Грузоподъемность _1000_кг. Площадь кабин – _2,31_ кв.м | Количество лифтов, требующих замены - _0_ шт. капитального ремонта - _0_ шт. текущего ремонта - _0_ шт. |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов - __16__шт. Материал вентиляционных каналов - _кирпич__ Протяженность вентиляционных каналов – 1667,84 п.м. Количество вентиляционных коробов - ___7____шт. | Количество вентиляционных каналов, требующих ремонта - _0_ шт. |
| Дымовые трубы/ вентиляционные трубы | Количество вентиляционных труб - __0__шт. Материал - _____________; Количество дымовых труб - _0__шт. Материал - _____________ | Отсутствует |
| Водосточные желоба/водосточные трубы Х | Количество желобов – __0__ шт. Кол-во водосточных труб – __19__ шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние (наружные или внутренние) Протяженность водосточных труб – 1325,5 м. Протяженность водосточных желобов - _0_ м. | Количество водосточных труб, требующих замены - __0__ шт. ремонта - __0__ шт. |
| Общедомовые приборы учета | Количество - _19_ шт. | Состояние _ удовлетворительное __ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Светильники | Количество - __482_ шт. | Количество светильников, требующих замены - _0_ шт. Количество светильников, требующих ремонта - _0_ шт. |
| Системы дымоудаления | Количество - __2_ шт. | Состояние _ удовлетворительное __ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Магистраль с распределительным щитком | Количество - __ 1__ шт. Длина магистрали – 61,6 м. | Длина магистрали, требующая замены - _0_ м. Количество распределительных щитков, требующих ремонта - __0__шт. (указать дефекты) |
| Сети электроснабжения | Длина – ___6765___м. | Длина сетей, требующая замены - _0_м. |
| Котлы отопительные | Количество - __5__ шт. | Состояние __ удовлетворительное __ |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. _15_ мм. стальная 234 м. 2. _20_ мм. стальная 129 м. 3. _25_ мм. стальная 95 м. 4. _32_ мм. стальная 66 м. 5. _40_ мм. стальная 68 м. 6. _50_ мм. стальная 40 м. 7. _76_ мм. стальная 106 м. 8. _89_ мм. стальная 90 м. 9. _108_ мм. стальная 28 м. 10. _16_ мм PE-Xa 3664 м. 11. _20_ мм PE-Xa 2526 м. 12. _25_ мм PE-Xa 709 м.. | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм. ______________ ____ м. 2. ____ мм. ______________ _____ м. Протяженность труб, требующих ремонта - _0_м. (указать вид работ, восстановление теплоизоляции, окраска, иное) |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек - __0___ шт. вентилей - _432__ шт. кранов - _73___ шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - _0__ шт. вентилей - _0__ шт. кранов - __0__ шт. |
| Бойлерные, (теплообменники) | Количество - _4__ шт. | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Элеваторные узлы | Количество - ______ шт. | Отсутствует |
| Радиаторы | Материал и количество 1._стальные - 432 шт. | Требует замены (материал и количество): 1.__стальные___ ___0__ шт. |
| Полотенцесушители | Материал и кол-во 1._____________ ______ шт. | Отсутствуют |
| Системы очистки воды | Количество - _4_ шт.(фильтры) Марка Фильтр ПВО-01FU05-S-VI-Y | Состояние ____ удовлетворительное _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Насосы | Количество - _4__ шт. Марка насоса: 1.Насос Grundfos CR 15-9 - 2шт. 2. Насос Grundfos CRE 5-09 - 2шт. | Состояние _удовлетворительное___ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. _20___ мм. ___ППР____, _1708м. 2. _25___ мм. ___ППР______, _37м. 3. _32___ мм. ___ППР______, __6м. 4. _50__ мм. ___ППР_____, __120м. 5. _63__ мм. ___ППР______, __11м. 6.75__ мм. ___ППР__, __12м. | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м. 3. ____ мм. _____________, ____м. Протяженность труб требующих окраски - _0__м. |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. _20__ мм. ___ППР_____, _1170м. 2. _25__ мм. ___ППР______, _40м. 3. _40__ мм. ___ППР_____, __174м. 4. _50__ мм. ___ППР_____, __170м. 5._63__ мм. __ППР__ _5,8м | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м. 3. ____ мм. _____________, ____м. |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. кранов - __110__шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. кранов - ___0___шт. |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. ТБН энергосервис РМ-5-Т Ду32мм 3шт ; 2. ТБН энергосервис РМ-5-Т Ду15мм 1 шт; 3. Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4-80 1шт; 4. Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4-65 1шт _; 5. Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4-25 2шт ; 6. Меркурий 230 ART – 11шт; | Указать дату следующей поверки для каждого приборов учета: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. |
| Сигнализация | Вид сигнализации: 1._Пожарная__; 2. _Охранная__. | Состояние для каждого вида сигнализации ______________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. _110__ мм. __ППР___, _1270_м. 2. _160___ мм. _ППР__, __11__м. 3. _110___ мм. ___ПЭ__, __22__м. 4. _160_мм.__ПЭ__,__22,5_м | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м. 3. ____ мм. _____________, ____м. |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм. _________, ____м. 2. ____ мм. _________, ____м. | Отсутствуют |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. Кранов - ______шт. | Отсутствуют |
| Калориферы | Количество - ______шт. | Отсутствуют |
| Указатели наименования улицы, переулка, площади, № __ дома, название управляющей компании | Количество - ______шт. | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Иное оборудование | Указать наименование | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Общая площадь | земельного участка – 3905,4 м2: в т.ч. площадь застройки -1543 м2. асфальт - _2342_ м2; грунт - _0_ м2; газон - __16_ м2 | Указать состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Зеленые насаждения | деревья - __0__ шт. кустарники - _0__шт. | Отсутствуют |
| Элементы благоустройства | МАФ: _________. Спортивные сооружения: ________________________; Ограждения ________ м. Скамейки - __________ шт. Столы - ________шт. | Перечислить элементы благоустройства, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Указать дефекты ______________________________ |
| Ливневая сеть | Люки - 17 шт. Приемные колодцы - _3_ шт. Ливневая канализация: Тип - __закрытая____ Материал - __Полиэтилен______ Протяженность - __370 или 249__ м. | Указать состояние _ удовлетворительное _ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Иные строения | 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. | Указать состояние ___ _________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |